07

1.- Las ruedas traseras de un automóvil tienen 700 mm de diámetro. El eje trasero gira a 285 rpm. Calcular la velocidad tangencial de las ruedas traseras.

alignl color red{ "DATOS:" } newline newline alignl D~=~700mm newline alignl R_rpm~=~285rpm newline alignl V_tg~=~¿?	alignl color red{ "FORMULA:" } newline newline alignl V_tg~=~frac{alignc %pi~cdot~R_rpm~cdot~D }{alignc 1000~cdot~60 }
	newline alignl D~rightarrow~color green{ "Diámetro" } newline alignl R_rpm~rightarrow~color green{ "Revoluciones por minuto" } newline alignl V_tg~rightarrow~color green{ "Velocidad tangencial" }

alignl color red { "Calculamos la fuerza de frenado por rueda:" } newline newline alignl ~~color red {rightarrow}~~~V_tg~=~frac{alignc %pi~cdot~285rpm~cdot~700mm}{alignc 1000~cdot~60 } newline alignl ~~color red {rightarrow}~~~V_tg~=~frac{alignc %pi~cdot~285 color red {overstrike {rpm}}~cdot~700 color red {overstrike {mm}}}{alignc 60`000 } newline alignl ~~color red {rightarrow}~~~V_tg~=~frac{alignc %pi~cdot~199`500} {alignc 60`000 } newline alignl ~~color red {rightarrow}~~~V_tg~=~frac{alignc 626`749,2} {alignc 60`000 } newline alignl ~~color red {rightarrow}~~~V_tg~=~10,44~frac{ m }{ s }

a) 12,45 m/s
b) 10,44 m/s
c) 9,78 m/s
d) 7,85 m/s
e) 5,86 m/s
2.- El diámetro exterior de un neumático es de 23 pulgadas y su velocidad tangencial de 13,25 m/s. ¿Cuál es el número de revoluciones del palier?

alignl color red{ "DATOS:" } newline newline alignl D~=~23"in" newline alignl R_rpm~=~¿? newline alignl V_tg~=~13,25frac{ m }{ s }	alignl color red{ "FORMULA:" } newline newline alignl V_tg~=frac{alignc %pi~cdot~R_rpm~cdot~D }{ alignc 1000~cdot~60 } newline alignl D~rightarrow~color green{ "Diámetro" } newline alignl R_rpm~rightarrow~color green{ "Revoluciones por minuto" } newline alignl V_tg~rightarrow~color green{ "Velocidad tangencial" }
	alignl color red{ "DESPEJAR"`R_rpm ` "de la formula anterior:" } newline newline alignl ~~color red rightarrow~~~color red {overstrike 1000}~cdot~frac{alignc %pi~cdot~R_rpm~cdot~D }{ alignc color red {overstrike 1000}~cdot~60 }~=~V_tg~cdot~1000 newline alignl ~~color red rightarrow~~~color red {overstrike 60}~cdot~frac{alignc %pi~cdot~R_rpm~cdot~D }{ alignc color red {overstrike 60} }~=~V_tg~cdot~1000~cdot~60 newline alignl ~~color red rightarrow~~~frac{alignc 1}{alignc color red overstrike %pi}~cdot~color red overstrike%pi~cdot~R_rpm~cdot~D~=~V_tg~cdot~1000~cdot~60~cdot~frac{ alignc 1 }{ alignc %pi } newline alignl ~~color red rightarrow~~~frac{alignc 1}{alignc color red overstrike D}~cdot~R_rpm~cdot~color red overstrike D~=~frac{V_tg~cdot~1000~cdot~60}{alignc %pi }~cdot~frac{alignc 1 }{ alignc D } newline alignl ~~color red rightarrow~~~R_rpm~=~frac{V_tg~cdot~1000~cdot~60}{alignc %pi~cdot~D }
	alignl color red { "Convertir el" D "; pulgadas a mm:" } newline newline alignl 23color red overstrike"in"~cdot~frac{alignc 25,4mm }{ alignc 1 color red overstrike"in" }~=~frac{ alignc 23~cdot~25,4mm }{alignc 1 }~=~584,2mm

alignl color red{"Calculamos la velocidad tangencial:" } newline alignl ~~color red rightarrow~~~R_rpm~=~frac{V_tg~cdot~1000~cdot~60}{alignc %pi~cdot~D } newline alignl ~~color red rightarrow~~~R_rpm~=~frac{13,25frac{alignc m}{alignc s}~cdot~1000~cdot~60}{alignc %pi~cdot~584,2mm } newline alignl ~~color red rightarrow~~~R_rpm~=~frac{795`000frac{alignc m}{alignc s}}{alignc 1`834,388mm } newline alignl ~~color red rightarrow~~~R_rpm~=~433,39`rpm

a) 378 rpm
b) 245,42 rpm
c) 433,39 rpm
d) 145,53 rpm
e) 547,44 rpm
3.- Un automóvil tiene una desaceleración de 3,75 m/s2 , y alcanza el reposo en 4 segundos. Calcular la velocidad.

alignl color red{ "DATOS:" } newline newline alignl V_0~=~¿? newline alignl t~=~4s newline alignl a~=~3,75frac{ alignc m }{ alignc s^2 }	alignl color red{ "FORMULA:" } newline newline alignl V_0~=~t~cdot~a / alignl V_0~rightarrow~color green{ "Velocidad inicial" } newline alignl t~rightarrow~color green{ "Tiempo de frenado" } newline alignl a~rightarrow~color green{ "Desaceleración de frenado" }

alignl color red{"Calculamos la fureza periférica" } newline newline alignl ~~color red rightarrow~~~V_0~=~t~cdot~a newline alignl ~~color red rightarrow~~~V_0~=~4s~cdot~3,75frac{ alignc m }{ alignc s^2 } newline alignl ~~color red rightarrow~~~V_0~=~15~cdot~color red overstrike s~cdot~frac{ alignc m }{ alignc s^color red overstrike 2 } newline alignl ~~color red rightarrow~~~V_0~=~15frac{ alignc m }{ alignc s }
alignl 15frac{ alignc color red overstrike m }{ alignc color green overstrike s}~cdot~frac{ alignc 1km }{ 1`000 color red overstrike m }~cdot~frac{ alignc 3`600color green overstrike s }{ alignc 1h }~=~frac{ alignc 54`000km}{ alignc 1`000h}~=54frac{ alignc km}{ alignc h}

a) 54 km/h
b) 45 km/h
c) 22 km/h
d) 15 km/h
e) 42 km/h
4.- Se tiene un neumático de 40 cm de diámetro y esta gira a 1000 rpm. ¿Cuál es la velocidad del vehículo?

alignl color red{ "DATOS:" } newline newline alignl D~=~40cm newline alignl R_rpm~=~1`000rpm newline alignl V_tg~=~¿?	alignl color red{ "FORMULA:" } newline newline alignl V_tg~=~frac{alignc %pi~cdot~R_rpm~cdot~D }{alignc 1000~cdot~60 } newline alignl D~rightarrow~color green{ "Diámetro" } newline alignl R_rpm~rightarrow~color green{ "Revoluciones por minuto" } newline alignl V_tg~rightarrow~color green{ "Velocidad tangencial" }
alignl color red {"Convertir los"cm"a"mm:} newline newline alignl 40 color red overstrike cm~cdot~frac{alignc 10mm}{ alignc 1color red overstrike cm}~=~frac{ alignc 400mm }{ alignc 1 }~=~400mm

alignl color red{"Calculamos la velocidad tangencial"left[frac{alignc m}{alignc s}right]":" } newline newline alignl ~~color red rightarrow~~~V_tg~=~frac{alignc %pi~cdot~R_rpm~cdot~D }{alignc 1000~cdot~60 } newline alignl ~~color red rightarrow~~~V_tg~=~frac{alignc %pi~cdot~1`000rpm~cdot~400mm }{alignc 1000~cdot~60 } newline alignl ~~color red rightarrow~~~V_tg~=~frac{alignc 1`256`640}{alignc 60`000 } newline alignl ~~color red rightarrow~~~V_tg~=~20.94frac{ alignc m }{ alignc s }

alignl color red{"Convertir los "frac{alignc m}{alignc s}"a"frac{alignc km}{alignc h}":" } newline newline alignl 20.94frac{ alignc color red overstrike m }{ alignc color green overstrike s }~cdot~frac{ alignc 1km}{ alignc 1`000 color red overstrike m}~cdot~frac{ alignc 3`600 color green overstrike s}{ alignc 1h}~=~frac{ alignc 20.944km~cdot~3`600}{ alignc 1`000h}~=~frac{ alignc 75`398,4km}{ alignc 1`000h}~=~75,36frac{ alignc km}{ alignc h}

a) 65,36 km/h
b) 85,39 km/h
c) 46,23 km/h
d) 75,36 km/h
e) 70,63 km/h

5.- Se tiene un neumático de 30 cm de radio y esta gira a 3000 rpm. ¿Cuál es la velocidad del vehículo en km/h?

alignl color red{ "DATOS:" } newline newline alignl D~=~30cm newline alignl R_rpm~=~3`000rpm newline alignl V_tg~=~¿?	alignl color red{ "FORMULA:" } newline newline alignl V_tg~=~frac{alignc %pi~cdot~R_rpm~cdot~D }{alignc 1000~cdot~60 } newline alignl D~rightarrow~color green{ "Diámetro" } newline alignl R_rpm~rightarrow~color green{ "Revoluciones por minuto" } newline alignl V_tg~rightarrow~color green{ "Velocidad tangencial" }

alignl color red {"Convertir los"cm"a"mm:} newline newline alignl 30 color red overstrike cm~cdot~frac{alignc 10mm}{ alignc 1color red overstrike cm}~=~frac{ alignc 300mm }{ alignc 1 }~=~300mm

alignl color red{"Calculamos la velocidad tangencial"left[frac{alignc m}{alignc s}right]":" } newline newline alignl ~~color red rightarrow~~~V_tg~=~frac{alignc %pi~cdot~R_rpm~cdot~D }{alignc 1`000~cdot~60 } newline alignl ~~color red rightarrow~~~V_tg~=~frac{alignc %pi~cdot~3`000rpm~cdot~300mm }{alignc 1`000~cdot~60 } newline alignl ~~color red rightarrow~~~V_tg~=~frac{alignc 2`826`000}{alignc 60`000 } newline alignl ~~color red rightarrow~~~V_tg~=~47.1frac{ alignc m }{ alignc s }
alignl color red{"Convertir los "frac{alignc m}{alignc s}"a"frac{alignc km}{alignc h}":" } newline newline alignl 47.1frac{ alignc color red overstrike m }{ alignc color green overstrike s }~cdot~frac{ alignc 1km}{ alignc 1`000 color red overstrike m}~cdot~frac{ alignc 3`600 color green overstrike s}{ alignc 1h}~=~frac{ alignc 47.1km~cdot~3`600}{ alignc 1`000h}~=~frac{ alignc 169`560km}{ alignc 1`000h}~=~169,6frac{ alignc km}{ alignc h}

a) 56,5 km/h
b) 150,5 km/h
c) 169,6 km/h
d) 76,6 km/h
e) 60,5 km/h